KS4100系列特种压力传感器和KS41000高频压力变送器

一、概述

KS4100系列特种高频压力传感器和KS41000系列高频压力变送器，在军事工程、化爆试验、石油勘采与试井、材料、力学、土木工程学、岩土力学、创伤医学、液压动力机械试验等科学试验与现代化仪器仪表中，需要不失真地测量一些变化频率高、压力波形上升快陡的动态压力波形与幅值、有效值，这就要求所用压力传感器具有高的固有频率、极短的上升时间和宽广优良的响应频带，以保证足够的动态测压精度，本系列产品即是为此设计开发的，这个系列的传感器利用半导体硅极高的杨氏弹性模量和优良的力学特性制成，使传感器具有很高的固有频率，结合本公司先进的内部，外部结构设计，减小了频率损耗。从而获得很高的响应频率和上升时间，是测量高频动态压力的理想产品，它采用微机械加工技术使得集成硅膜片有效尺寸小，固有频率高;有优良的弹性力学特性，综合性能优于压电动态压力传感器，成为动态测试中压电压力传感器的换代产品。美国军标和我国军标在爆轰动态测量标准中都推荐首选压阻式压力传感器。

二、特 点：

采用感压膜片齐平封装设计，彻底消除管腔效应，因而传感器频响极高。

该系列压力传感器、变送器是为满足用户在响应频率、外形结构、工作温度等方面特殊要求而设计的产品。以响应频率特点将其定义为微型探针型压力传感器、薄饼型压力传感器等，以耐温度特性将其定义为中高温压力传感器等。这种产品由于要满足用户的多重要求，变送器在结构上常常多采用分体式结构。

三、分类：

1.高频动态压力传感器KS4100

1.1概述

这个系列的传感器利用半导体硅极高的杨氏弹性模量和优良的力学特性制成，使传感器具有很高的固有频率，结合本公司先进的内部，外部结构设计，减小了频率损耗。从而获得很高的响应频率和上升时间，是测量高频动态压力的理想产品。

1.2 特点

●高的频率响应范围；

●宽的通频带；

●宽的工作温区；

●量程覆盖广；

●产品性能长期稳定性好。

1.3 使用场合

石油、化工、航空航天、材料力学、土木工程、医疗器械、爆破试验、液压试验等流体压力的测量。

2.微型、薄型、探针型特型高频压力传感器KS4100T和高频压力变送器KS41000T

2.1 概述

本系列的传感器变送器是专门为那些在安装、测量是受到位置的局限或对所测流体的流场要求改变微小的用户设计的，其外形具有超薄，超小等特点，还可根据用户的需要另行设计。

2.2 特点

●体积微小;

●超薄、防水、防油性能好;

●动态频响高;

●工作温区宽;

●量程覆盖广。

2.3适用场合

空气动力学研究、飞行器、发动机实验、风洞试验、流体力学及水工模型试验，水轮机及水下兵器实验生物医学，化爆或核爆冲击

2.4 外形及安装尺寸

该系列传感器主要依据用户要求及现场情况设计。

3.中高温压力传感器KS4100GW

3.1 概述

本系列传感器采用陶瓷、多晶硅、碳化硅、蓝宝石或溅射薄膜芯体制成，突破了传统的扩散硅传感器仅限于工作在温度低于120℃的环境中，适用于中温或高温环境中压力的测量。

3.2特点

●工作温区宽，（从-40℃ +250℃ 瞬时高温可达250℃以上）

●高频特性优良（部分产品有很高的响应频率）

●长期稳定性好。

3.3 适用场合

石油勘采、热能堪采、军事工程、工业控制、爆破试验、化工实验。

4.渗透压压力传感器KS4100ST

4.1 概述

渗透压压力传感器（孔隙水压力传感器）主要用于测试一般水坝整治、构筑物内部孔隙水压力或渗透压，可用来测量孔隙水或其他流体压力，所测得的数据可评估地质水流的情况，并用于设计和监测以下项目：

- 水工建筑物;

- 基础与档土墙；

- 大坝与提防；

- 边坡与开挖工程；

- 隧洞与地下工程；

- 废料堆积物；

该系列渗透压力传感器采用高频压力传感器加渗透石结构设计，具有结构形式多样的特点，产品外形直径从Φ5～Φ40多种结构外形，还可根据用户需求进行设计。

4.2外形及安装尺寸

该系列传感器主要依据用户要求及现场情况设计。

5.土应力压力传感器KS4100TY

5.1概述

土应力压力传感器是测量土、沙体力学研究和土木工程研究的重要手段。该系列传感器采用薄型圆饼结构设计，合理的圆径比，以及平膜结构，保证测试的准确性，具有超薄，防水，防油，性能好，动态频响高，工作温区宽，量程覆盖广等优点。

广泛应用于测量软土、沙土和填土中埋设点土体的压力变化。在军工测试领域，用于爆炸冲击波，对建筑物、防御工事等构件的影响。

6.微型水工压力传感器KS4100SG

6.1概述

微型水工压力传感器，是为水工缩模试验测试专门研制生产的微型硅压阻高频水工压力传感器。由为机械加工制作的微型硅压阻低压传感器芯片，微型321不锈钢壳体，电极转换接板，以及特种电缆，防水保护管组成。

微型水工压力传感器具有量程低，尺寸小，动态频响优良，以及优良的防水性能，广泛应用于水工缩模试验测试等领域

五、技术参数

测量介质：气体、液体等流体

测量范围：0-200Pa -100MPa

过压保护：≤3X； ≤5X@高可靠

≤10@高过载

恒流供电：6-10mADC or 1-2mADC

恒压供电：15VDC or 12VDC

零位输出：VOS-±10mV

满程输出：VFOS=100mV±40%

50mV±40%@低微量程

绝缘电阻：100M＆#911;@50VDC

长期稳定性：≤0.2FS/年

测量对象：对不锈钢、氟橡胶、DG-3S万能胶兼容的气体，液体等流体。

六、传感器、变送器产品性能参数分档表

性能参数        分档              A          B         C          D

非线性/±%FS                    1.00        0.50      0.20       0.10

不重复性、迟滞/±%FS            0.20        0.15      0.10       0.04

零位温度系数/X10-4/℃.FS        5.00        3.00      2.00       1.00

灵敏度温度系数/X10-4/℃.FS      5.00        3.00      2.00       1.00

零位时漂/%FS/8h                 0.20        0.15      0.10       0.10

综合精度%FS                     1.0         0.5       0.25       0.15

七、传感器、变送器的频率响应特性表

压力范围       传感器固有频率/Hz   变送器响应频率/Hz        典型应用

0-250，400KPa     100，200K        0-20KHz，200K（max）    空气动力学

0-0.5MPa，4.0MPa   300-750k         0-100K                  创伤医学

0-5MPa，10MPa      700k-1000k       0-120K                  采油和发动机

0-16mPa，40MPa     800-1200K        0-120K                 水轮机叶片冲击力

0-60MPa，100MPa    0-1200K         0-120K                   高频土应力

八、 传感器、变送器外形

●传感器接口螺纹M3、M5、M6*0.75、M6*1…M20*1.5等，也可根据用户需求加工。

●直径大于25毫米可做一体结构。